## Slide 1: 实验1：以太网帧、IPv4

## Slide 2: 课程时间与考核形式
实验学时：32 （实验室24，线上8）
平时40% + 考试60%
  平时：实验报告，实验过程
  考试：实验过程以及相关知识点，开卷考试
  实验报告要求
    报告命名：实验序号-学号-姓名.doc如（实验1-学号-姓名）
    截图完整清晰，抓住要点
    分析题认真作答
    选做部分不做要求，酌情作答
  实验指导书使用老师上传的word版本，不要使用实验系统自带的网页版本的报告。
  一定要注意上传文件大小，
  注意上传和下载在同一练习下，以免覆盖

## Slide 3: 课程内容
网络协议栈常用协议
  以太网协议、 IPv4、IPv6、ARP、ICMP、UDP、DNS、TCP、HTTP、DHCP、SMTP、POP等
  主要协议的报文格式
  各协议工作原理、工作过程
  各协议特点
  协议之间的关系

## Slide 4: 实验环境（参考群文件：网络协议分析实验平台操作指导书.PPT）
bd.jlu.edu.cn
  用户名：学号
  初始密码：000000
  课程名称：网络协议分析
  课上：实验平台
  课后：演练平台
软件环境：
  协议编辑器
  协议分析器
实验1 网络拓扑结构

## Slide 6: 以太网帧格式：
目的mac（6B） ：单播，广播，多播
源mac(6B)
类型/长度(2B)
<1500(0x05DC) 数据长度
>1536(0x0600) 类型
  0x0800 IPv4 0x0806 ARP 0x86DD IPv6
数据字段(46-1500)
以太网帧长度：64-1518
MTU=1500
FCS(4B) ：CRC校验
IP报文格式

## Slide 7: IPv4报文格式
版本号 4b | 报头长度 4b | 服务类型TOS 8b | 总长度(字节数) 16b | 
标识 16b |  |  | 标志 3b | 偏移量 13b
生存时间TTL 8b |  | 协议 8b | 报头校验和 16b | 
源IP地址 32b |  |  |  | 
目的IP地址 32b |  |  |  | 
选项 （如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
0
15 16
31





## Slide 8: IPv4报文格式(1)
版本号(4bit)：目前IP协议的版本号为4；它正逐渐地被IPv6版本所替代。
报头长度(4bit)：报头占32位（4字节）的数量(一般是20字节，即该字段的值为5)。报头最长60B。
IP报文格式

## Slide 9: IPv4报文格式(2)
服务类型(8)： 旧标准称为服务类型，但实际上一直未使用。
  RFC2474重新定义为区分服务。3比特指明优先顺序，3比特指明标志位D/T/R，2比特未用。
    D：Delay(低延迟)
    T：Throughput(高吞吐率)
    R：Reliability(高可靠性)
IP报文格式

## Slide 10: IPv4报文格式(3)
总长度(16bit) ：该字段以字节为单位定义IP数据报的总长度(首部加上数据)。 最大长度可达216-1=65,535字节。
  分段后，该字段不是指未分段前的数据报长度，而是指各分段的长度
IP报文格式

## Slide 11: IPv4报文格式(4)
标识(16bit)：唯一地标识主机发送的每一个数据报。通常每发送一个报文，其值自动加1。
  该字段不是序号（IP是无连接服务）
  如果数据包被分段以适应小型数据包的网络，那么每一个分片中都设置相同的标识号码。
IP报文格式

## Slide 12: IPv4报文格式(5)
标志(3bit)：目前只有2位有意义
  第1位没有使用
  第2位为DF(Don’t Fragment)位，该位被置1表示不要分段，它命令路由器不要将数据报分段，因为目的端不能重组分段。
  第3位是MF(More Fragments) 位，该位被置1表示该分段后还有进一步的分段，最后一个分段MF位为0
  是否分段与最大传送单元(MTU)有关
IP报文格式

## Slide 13: IPv4报文格式(6)
偏移量(13bit)：分段偏移说明该分段在当前数据报的什么位置。
  分段偏移以 8字节为单位，这样偏移量1对应字节号8，偏移量 2对应字节号16，依此类推。
  数据报进行分段的主机或路由器必须选择每一个分段的长度能够被8除尽。
IP报文格式

## Slide 14
IPv4数据报分段
最大传送单元（MTU）

## Slide 15: 特殊的IP地址
直接广播地址：网络号+主机号全1
受限广播地址：255.255.255.255