## Slide 1: 实验2：IP分片、IPv6

## Slide 2: IPv4报文格式
版本号 4b | 报头长度 4b | 服务类型TOS 8b | 总长度(字节数) 16b | 
标识 16b |  |  | 标志 3b | 偏移量 13b
生存时间TTL 8b |  | 协议 8b | 报头校验和 16b | 
源IP地址 32b |  |  |  | 
目的IP地址 32b |  |  |  | 
选项 （如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
0
15 16
31





## Slide 3: IPv4报文格式(1)
版本号(4)：目前IP协议的版本号为4；它正逐渐地被IPv6版本所替代。
报头长度(4)：报头占32位的数量(一般是20字节,即该字段的值为5)。报头最长60B。
IP报文格式

## Slide 4: IPv4报文格式(2)
服务类型(8)： 旧标准称为服务类型，但实际上一直未使用。
  RFC2474重新定义为区分服务。3比特指明优先顺序，3比特指明标志位D/T/R，2比特未用。
    D：Delay(低延迟)
    T：Throughput(高吞吐率)
    R：Reliability(高可靠性)
IP报文格式

## Slide 5: IPv4报文格式(3)
总长度(16) ：该字段以字节为单位定义IP数据报的总长度(首部加上数据)。 最大长度可达65,536字节。
  分段后，该字段不是指未分段前的数据报长度，而是指各分段的长度
IP报文格式

## Slide 6: IPv4报文格式(4)
标识(16)：唯一地标识主机发送的每一个数据报。通常每发送一个报文，其值自动加1。
  该字段不是序号
  如果数据包被分段以适应小型数据包的网络，那么每一个分片中都设置相同的标识号码。
IP报文格式

## Slide 7: IPv4报文格式(5)
标志(3)：目前只有2位有意义
  第1位没有使用
  第2位为DF(Don’t Fragment)位，该位被置1表示不要分段，它命令路由器不要将数据报分段，因为目的端不能重组分段。
  第3位是MF(More Fragments) 位，该位被置1表示该分段后还有进一步的分段，最后一个分段MF位为0
  是否分段与最大传送单元(MTU)有关
IP报文格式

## Slide 8: IPv4报文格式(6)
偏移量(13)：分段偏移说明该分段在当前数据报的什么位置。
  分段偏移以 8字节为单位，这样偏移量1对应字节号8，偏移量 2对应字节号16，依此类推。
  数据报进行分段的主机或路由器必须选择每一个分段的长度能够被8除尽。
IP报文格式

## Slide 9: IPv4数据报分段
最大传送单元（MTU）
协 议 | MTU | 协 议 | MTU
超级通道（Hyperchannel） | 65535 | 以太网 | 1500
令牌环（16Mbps） | 17914 | X.25 | 576
令牌环（4Mbps） | 4464 | PPP | 296
FDDI | 4352 |  | 
查看系统MTU值命令：netsh interface ipv4 show subinterfaces

## Slide 10: 数据报分段示例
Ping -L 3000 172.16.0.253
即：数据报的总长度为3028字节(IP首部20，ICMP首部8， ICMP 数据3000），以太网的MTU为1500字节
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8= 0
偏移 = 1480/8 = 185
偏移 = 2960/8 = 370
1480
2960
3007
2959
1479
3007
需分段的
数据报
分段1
首 部
数据部分共 3008 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
分段2
分段3
1480
2960
字节 0

## Slide 11: 分片后有关字段的变化
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 偏移量
原数据报 |  | 12345 | 0 | 0 | 
数据报片1 |  | 12345 | 1 | 0 | 
数据报片2 |  | 12345 | 1 | 0 | 
数据报片3 |  | 12345 | 0 | 0 | 

## Slide 12: IPv4报文格式(7)
生存时间(8)： TTL字段设置了数据报可以经过的最多路由器数量。经过一个路由器，它的值就减去1。当该字段的值为0时，该数据报被丢弃。
  通常生存时间的起始值是32、64、128

## Slide 13: IPv4报文格式(8)
协议字段(8)：IP数据报的上层携带的协议。
常用协议字段值 |  |  |  |  |  |  |  | 
协议名 | ICMP | IGMP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | OSPF
协议字段值 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 41 | 89

## Slide 14: IPv6报文格式
位 0 8 16 24 31
40
字节
流标记
通信类型
版本
有效载荷长度
下一个首部
跳数限制
源地址
目的地址
基本头部(40B)
扩展
头部1
……
扩展
头部n
数据)
可选域
IPv6
有效载荷

## Slide 15: IPv6基本报头字段
IPv6
位 0 8 16 24 31
40
字节
流标记
通信类型
版本
载荷长度
下一个首部
跳数限制
源地址
目的地址
版本：4bits，指明协议版本
通信类型：8bits，使用一个称为区分服务的业务类型指定数据报所需的一般特征。
流标号：20bits，设计之初的目的是将数据报与一个特定的底层网络路径联系起来。
有效载荷长度：16bits，数据报所携带数据的长度，不包括基本头部。
下一个首部：8bits，用于指定当前头部后面的信息的类型。
跳数限制：数据包在到达目的地之前，如果跳数限制计数器被减小到0，该数据报将被丢弃。

## Slide 16: IPv6地址
IPv6的128位地址是以16位为一分组，每个16位分组写成4个十六进制数，中间用冒号分隔，称为冒号分十六进制格式。例
69DC:8864:FFFF:FFFF:0:1280:8C0A:FFFF
IPv6
105.220.136.100.255.255.255.255.0.0.18.128.140.10.255.255

## Slide 17: 特殊的IP地址
直接广播地址：网络号+主机号全1
受限广播地址：255.255.255.255